نظام البناء " الجدار السريع"

"كاستوال ــــ CASTWALL"

تسترعي شركة "الزيَر" ذات الصلاحية المحدودة في موسكو إنتباهكم للتكنولوجيا المبكرة و الحاصلة على براءة الاختراع لاستخدام مادة " الأيكو- ليست " سيأتي توضيح معناها لاحقا") بوصفها عنصر من عناصر القوالب الثابتة  في نظام بناء "الجدار السريع من طراز "كاستوال ــــ CASTWALL " لتشييد مختلف المشاريع.

وتطرح  تكنولوجيا "كاستوال ــــ CASTWALL "  خرسانة رغوية (خلوية) لينة متجانسة بشكل كبير تصب موقعيا  كحشو لقوالب الجدران الثابتة.

تستعمل هذه التكنولوجيا بما يأتي:

ـــــ	ببناء المنازل المنفردة ذات الطوابق القليلة (لغاية خمس طوابق) والمباني والمنشآت السكنية والإدارية والصناعية على هيئة هياكل واقية ومحمولة ذاتيا؛

ـــــ	في تشييد المباني الشاهقة ذات الطوابق الكثيرة كهياكل واقية للجدران. وفي هذه الحالة يتم التخلي عن البناء بالطابوق (الطوب) الصغير وعن ما يسمى "بالعمليات الرطبة" في الأعمال الانهائيات (التشطيب) و استبدال واجهات التهوية بنظامنا من اللوحات المركبة:

●	توفير ما لا يقل  عن 25 الى 30 بالمائة (25-30%) من تكلفة أعمال البناء والتركيب؛

●	خفض مواعيد الإنتاج بواقع 2.5 – 3 مرات؛

●	زيادة إنتاجية العمل بثلاث مرات.

ما هو "الأيكو- ليست" ؟

ـــــ 	هو مادة بناء وتشطيب نظيفة بيئيا، مصنوعة من العناصر المغنيسية الملازمة  مع إضافة الحشوات الطبيعية التي تتفوق على جميع خصائص ألواح الكارتون الجبسي و ألواح الجبس الليفي.

ـــــ	يستخدم لتشطيب الشقق والواجهات و الحمامات العامة "الساونة" وأحواض السباحة ومخارج الطوارئ وطرق الإخلاء وغيرها.

ـــــ	يتماشى بشكل مثالي مع أعمال التشطيب (الانهائيات)  لمؤسسات الأطفال والعلاج ودور الاستراحة، لان لوح "الايكو – ليست" قادر على تحمل الرطوبة العالية وتغييرات درجات الحرارة والنيران المشتعلة.

ـــــ	تعد هذه المادة مناسبة لتغطية الجدران و مساقط النوافذ وإعداد الأرضيات  وتكوين هياكل السقوف المعلقة وتشكيل الفواصل المُقسمة  والحمامات  والمرافق الصحية وغيرها.

استخدام "الايكو – ليست"

ـــــ 	الواجهات

ـــــ 	الأسوار

ـــــ 	المواقد والمدافئ

ـــــ 	تحت السقف

ـــــ 	الجدران والفواصل

ـــــ	قواعد النوافذ

ـــــ 	تحت البلاط

ـــــ 	الأرضية

الخصائص الفنية لمادة "الايكو – ليست"

●	قوة المقاومة للانحناء في حالة الجفاف – 17 ميجا باسكال؛

●	قوة المقاومة للانحناء في حالة الرطوبة – 21 ميجاباسكال؛

●	تشوه معامل تقلب رطوبة الهواء (تغييرات الشكل في الحالة الرطبة) ـــ بما لا يزيد على 0.26% ، ولا تنتفخ ولا تفقد خواصها  إذا ما تواجدت في المياه (لمدة مائة يوم)؛

●	صلابة السطح الخارجي – 52.7 ميجا باسكال؛

●	مقاومة الضربات (مقاومة الصدمات) ـــ غيبة الثقوب والشقوق والأضرار المتغلغلة؛

●	قوة مقاومة الصقيع – 50 دورة؛

●	معامل التوصيل الحراري ـــ 0.172 ــ0.316 واط/ دقيقة – درجة مئوية؛

●	خفض الآثار المترتبة على ارتفاع درجة الحرارة – بما لا يزيد على 1%؛

●	مقاومة الحريق – بسمك ورقة 6 ملم تتحمل النيران المفتوحة (التي تصل حرارتها الى 1200 درجة حرارة مئوية) في غضون ساعتين بدون حدوث أية تغييرات  ومن دون فرز مواد سامة  وطبقة  غير قابلة للاحتراق؛

●	الأمان ـــ مادة نظيفة بيئيا لا تمتلك رائحة و لا تفرز مواد سامة ضارة  حتى  في التسخين. ويوصى باستخدام هذه المادة في المنشآت الطبية والعامة والسكنية غيرها؛

●	لا تتعرض لتشكيل التعفن والفطريات؛

●	 الحجم: (6x2400x1200 ملم) ؛ (8x2400x1200 ملم)؛ (10x2400x1200 ملم)، وهي تمتلك شهادات تطابق خاصة بالمحافظة على الصحة والوقاية من الحرائق.

الخرسانة الرغوية ( الخلوية) اللينة والمتجانسة ذات الصب الموقعي

تنتمي هذه المادة الى المادة الخرسانية الرغوية أو  الخلوية الخفيفة، وتمتلك  الخصائص التالية:

ـــــ	متانة من 7 كيلو غرام/ قوة الى 70 كيلو غرام/ قوة؛

ـــــ	الوزن النوعي من 400 الى 1600 كيلو غرام/ متر مكعب

ـــــ	معامل التوصيل الحراري من 0.1 الى 0.33  واط/ متر مربع/ درجة مئوية.

ـــــ	تتضاعف الخرسانة الخلوية المتجانسة بالاستخدام بمقدار 2.5 الى 3 مرات.

الخصائص الفيزيائية – الميكانيكية

| الرقم | المؤشر | وحدة القياس | الخرسانة الخلوية ذات العزل الحراري | الخرسانة الخلوية المتجانسة المصممة | الخرسانة |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | الوزن الحجمي في الحالة الجافة | كغم/ سنتمتر مكعب | 400 – 600 | 600 - 1600 | 2350 |
| 2. | متانة الضغط في 28 يوم | كغم/سم مربع | 10 -30 | 30 – 70 | 250 |
| 3. | التوصيل الحراري | كيلو كال/متر/ساعة/ درجة مئوية | 0.1 – 0.17 | 0.17 – 0.33 | 201 |
| 4. | الخصائص الصوتية: جدران-200 متر مربع جدران -300 متر مربع | ديسيبيل ديسيبيل | 43 – 45 35 – 37 | 40 -42 47 -49 | 57 58 |
| 5. | تغلغل البخار | ملغم/متر/ساعة/بخار | ـــــ | 0. 17 – 0. 23 | 0.7 |
| 6. | التقلص بعد 90 يوما | % | ـــــ | 0. 033 | 0.015 |
| 7. | قوة مقاومة النيران | دقيقة | 120 | 120 | ـــــ |
| 8. | استيعاب المياه | % | ـــــ | 8.5 | 5 |

| مقاومة الصقيع (بالعقدات) | المتانة كيلوغرام/ سنتمتر مربع | معامل التوصيل الحراري واط/ متر مربع | الكثافة كيلوغرام/ متر مكعب |
| --- | --- | --- | --- |
| 75، قدرة 200 | 15 – 25 | 0.10– 0.12 | 400 – 500 د. |
| 75، قدرة 200 | 25 – 35 | 0.14 – 0.17 | 600 – 700 د. |
| 75، قدرة 200 | 35 – 40 | 0.17 – 0.33 | 800 – 1600 د. |

بوصفه عازلا للحرارة والصوت ، تمتلك الخرسانة الخلوية اللينة المتجانسة جدا ذات الصب الموقعي في التنفيذ المتراص الامتيازات التالية:

1. 	السرعة العالية لعمليات الإنتاج ؛ 
       2. 	انخفاض تكاليف الإنتاج مقارنة مع التكنولوجيات التقليدية. 
       3.	 الحد الأقصى لملئ الأحجام الداخلية (في المرحلة السائلة لهذه الخرسانة) 
       3. 	النظافة البيئة ؛ 
       4.	 مقاومة النار ؛ 
       5.	 العزل الصوتي ؛ 
       6. 	مقاومة الرطوبة ؛ 
       7. 	المتانة العمرية ؛ 
       8. 	مقاومة الصقيع ؛ 
       9.	 مجموعة واسعة من التطبيقات في البناء : السقوف والجدران الأرضيات

والفواصل الداخلية ، والأسس ، واعمار المنشآت وغير ذلك.

1  2 
3    4 
5    6  
7   8  8

الصورالفوتوغرافية :

1.	 الخرسانة الخلوية اللينة المتجانسة مع  الخصائص المائية.

2.	 عملية فرش الأرضية .

3.	 مقطع  لجدار من طابوق (طوب) التلبيس – خرسانة خلوية لينة متجانسة جدا –والقوالب الثابتة من "الايكو – ليست".

4 	مقطع  لجدار من طابوق (طوب) التلبيس – خرسانة خلوية لينة متجانسة جدا –والقوالب الثابتة من "الايكو – ليست".

5	 قالب مركب ذو وجهين من "الايكو – ليست"

6. 	مقطع لإعادة بناء الجدران الخشبية.

7. 	مقطع لإعادة بناء الجدران من الطوب.

8.	وحدة التثبيت الركني للقالب وارتفاع الخرسانة الرغوية (الخلوية)..

مع الأخذ بنظر الاعتبار طول عمر الخرسانة الرغوية المتماسكة والخصائص الميكانيكية والحرارية لهذه المادة، لذا فهي تستخدم في طائفة واسعة من الأعمال الإنشائية :

ـــــــ 		بالنسبة لطبقة التسوية السطحية للأرضية كعازل للحرارة والصوت،

ـــــــ 		سطوح المباني ،

ـــــــ	 في العزل الحراري لخطوط الأنابيب ، بما فيها كهيكلي لتشييد الجدران والجسور بين الطوابق.

الخرسانة الرغوية (الخلوية ) المتماسكة

ـــــــ 	 تستخدم بكثافة  350-500كيلو غرام /  متر مكعب كهياكل واقية حراريا.

ـــــــ 	تستخدم بكثافة 600-900  كيلوغرام/ متر مكعب  في البناء السميك للجدران الحاملة  بارتفاع لا يزيد عن ثلاثة طوابق وإملاءات بناء الآبار والجدران الواقية.

ـــــــ  من الممكن أن تستعمل بكثافة  900 – 1600 كيلوغرام/ متر مربع بصفة أسس والأرضيات في بناء المنازل.

ويوصى بشكل خاص استخدام الخرسانة الرغوي المتماسكة مع "الإيكو – ليست" في اعمار المباني وجدران الواجهات، لاسيما وان المرحلة السائلة للخرسانة الرغوية المتجانسة تملأ جميع الحفر والشقوق والثقوب والرقائق، بعد ذلك تقوي الخاصية التوسعية للخرسانة الرغوية المتجانسة وتعيد بناء الأقسام المتضررة للهياكل الحاملة للمنشأة وتطيل من عمر خدمتها.

تستخدم الخرسانة الرغوية كواقية من النيران ( الحماية من الحرائق) للهياكل المعدنية وقلبات الأدراج المشيدة من الخرسانة الحديدية والأرضيات وطرق الإخلاء.

للحصول على معلومات أكثر تفصيلا يمكنكم إرسال استفساراتكم وأسئلتكم أو طلباتكم على البريد الالكتروني mahmudov@starlink.ru أو عن طريق الاتصال بالهاتف +79037985387  (باللغة الروسية)  أو +79857618095  (باللغة الانكليزية).